ООО «Ува-молоко»

юридический адрес: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск,

ул. Гагарина, д. 46,

адрес места нахождения: 427265, Удмуртская Республика, п. Ува,

ул. Механизаторов, 6.

тел/факс: 8 (34130) 5-15-35, 5-19-97, 5-14-45, 5-00-63

ИНН 1821009492, КПП 183650001, КПП 183201001, р/счёт: 40702810668220000270, в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк России г. Ижевск, БИК 049401601, к/счёт: 30101810400000000601

info@uva-moloko.ru	www.uvamoloko.com

Техническое задание

на изготовление емкостного оборудования

Назначение                                                                       емкость для временного

хранения молочных сливок

Давление в емкости, бар                                                   атмосферное

Вместимость рабочая, м3                                                               6,0

Количество, шт                                                                                2

Температура продукта, ОС

на входе в емкость                                                              4-6

Жирность продукта, %                                                                     32-40

Кислотность продукта, ОТ                                                               15-18

Время хранения продукта

до переработки, ч  не более                                                            24

Тип емкости                                                                             вертикальная – термос с охлаждающей

рубашкой (цилиндр часть и дно)

Тип хладоносителя                                                                 ледяная вода

Температура хладоносителя, градС                                                1,5-2

Давление хладоносителя, бар                                                          3,5-4,0

Место размещения                                                                в отапливаемом помещении при 20 градС

Высота помещения (от уровня чистого пола

до низа потолка), м                                                                             8,25

Высоту емкости принять с учетом необходимых зон для обслуживания

Толщина тепловой изоляции                                                 согласно теплового расчета

Тип теплоизоляции

для цилиндрической части и дна                             минеральная вата

крыша емкости                                                           без изоляции

Материал емкости                                                                  сталь AISI304

(внутренний корпус, внутренние дно и крыша,

патрубок наполнения)

Материал наружной облицовки                                                 сталь нерж AISI304, сварная

Установка емкости                                                                      на регулируемых ножках

Дно емкости                                                                                 коническое

Перемешивающее устройство (обеспечивающее                   мешалка рамная вертикальная

равномерное перемешивание продукта

в емкости при заполнении 25-100%, предотвращающее

отстаивание молочного жира и вспенивание продукта)

Количество мешалок, шт                                                                     1

Режим работы мешалки                                                                непрерывный

Частота оборотов мешалки, об/мин                                         до  60 регулируемая частот преобраз-м

Смотровой люк круглый (овальный) откидной в  боковой части емкости

диаметром не менее 500 мм 1 шт                                                сталь AISI304

Дыхательный клапан 1 шт                                                             сталь AISI304

Пробоотборник  1 шт                                                                      сталь AISI304

Сливной патрубок 1 шт                                                                  размер согл с Заказчиком

Высота сливного патрубка от уровня чистого пола, мм              по согласованию с заказчиком

Патрубок для датчика верхнего уровня 1 шт                               по согласованию с заказчиком

Патрубок для датчика нижнего уровня 1 шт                                по согласованию с заказчиком

Патрубок для датчика давления 1 шт                                           по согласованию с заказчиком

Патрубок для датчика температуры 1 шт                                     по согласованию с заказчиком

Место расположения патрубков согласовать с Заказчиком при разработке чертежей емкости

Моющие головки (кол-во и тип подобрать с учетом                     сталь AISI304

обеспечения минимального расхода воды на мойку

и наилучшего качества мойки согласно требований СанПиН)

Во всем остальном, что не предусмотрено данным ТЗ, руководствоваться ГОСТ 29065-91 «Емкости для молока и молочных продуктов».

Коммерческие условия:

- поставка емкости в собранном виде автотранспортом за счет Изготовителя,

- стоимость доставки емкости указать в ТКП отдельно от стоимости оборудования,

- в ТКП предложении предоставить эскиз емкости с габаритными и внутренними размерами и спецификацией материалов и оборудования с указанием их производителей,

- в ТКП предоставить основные технические характеристики емкости и комплектного оборудования,

- стоимость оборудования предоставить с НДС 18%,

- стоимость и срок изготовления оборудования рассчитать с учетом кол-ва планируемых к заказу емкостей,

Проектный инженер                                    Мельник М.Ю.

project@uva-moloko.ru