ООО «Ува-молоко»

юридический адрес: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск,

ул. Гагарина, д. 46,

адрес места нахождения: 427265, Удмуртская Республика, п. Ува,

ул. Механизаторов, 6.

тел/факс: 8 (34130) 5-15-35, 5-19-97, 5-14-45, 5-00-63

ИНН 1821009492, КПП 183650001, КПП 183201001, р/счёт: 40702810668220000270, в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк России г. Ижевск, БИК 049401601, к/счёт: 30101810400000000601

info@uva-moloko.ru	www.uvamoloko.com

Техническое задание

на поставку испарительного конденсатора

для завода Михайловский, г Ижевск

Просим предоставить ТКП на поставку испарительного конденсатора в соответствии с техническими характеристиками, указанными в данном техническом задании.

| Наименование | Кол-во (шт) |
| --- | --- |
| Испарительный конденсатор VXC S1010 | 2 |

Рассматриваем аналоги российского и импортного производства с сохранением технических характеристик и производительности.

Производитель Baltimore (Бельгия)

Испарительный конденсатор состоит из двух секций, расположенных одна под другой. В верхней теплообменной секции находятся трубные батареи и система орошения. В нижней секции расположена группа центробежных вентиляторов.

Вентиляторы установлены на общем валу, который приводится в движение при помощи ременной передачи от двух электродвигателей – рабочего и дублирующего (обеспечивает ½ от расчетной частоты вращения вала). Система позволяет ступенчато регулировать производительность конденсатора и осуществлять аварийное резервирование.

Оборотная вода поступает в систему орошения и разбрызгивается в потоке воздуха. Ее испарение в восходящем потоке воздуха отводит теплоту от охлаждаемой среды (хладагента). Вентиляторы выбрасывают насыщенный влагой воздух через систему каплеотбойников, позволяющую уменьшить количество уносимой воды. В нижней секции конденсатора расположен поддон, куда стекает вода, минуя вентиляторный отсек. В поддоне находится отверстие для слива оборотной воды в бак, расположенный в машинном отделении. Подобная конструкция поддона позволяет уменьшить рабочий вес конденсатора.

Для защиты от коррозии стальных элементов конструкции конденсатора использована система BALTIBOND. Трубная батарея полностью оцинкована; отдельные узлы покрыты специальным порошково-полимерным цинковым покрытием, имеющим повышенную стойкость к механическим повреждениям, к температурным перепадам и к воздействию солнечной радиации; на все места соединений нанесено коррозионно-стойкое трехслойное покрытие.

Электродвигатель вентиялторов рассчитан для работы с VSD.

При низких температурах наружного воздуха конденсаторы в зависимости от нагрузки на аммиачную холодильную установку переходят в сухой режим.

ОПЦИИ

 Гибридное покрытие Baltibond

 Исполнение с вынесенным поддоном (вниз).

 Термодатчик РТС (только) (для двигателя вентилятора) 2 шт

 Нижняя сплошная панель 1 шт

 Защита от конденсата (подогрев двигателя) 2 шт

 Исполнение без циркуляционного насоса

Коммерческие условия:

- поставка испарительного конденсатора в собранном виде автотранспортом за счет Изготовителя,

адрес поставки: УР, Г Ижевск, ул Голублева д 6.

- стоимость доставки испарительного конденсатора указать в ТКП отдельно от стоимости оборудования,

- в ТКП указать спецификацию материалов и оборудования с указанием их производителей,

- в ТКП предоставить основные технические характеристики испарительного конденсатора и комплектного оборудования,

- стоимость оборудования предоставить с НДС 18%,

- стоимость и срок изготовления оборудования рассчитать с учетом кол-ва планируемого к заказу оборудования.

По техническим и организационным вопросам прошу обращаться по электронной почте import@uva-moloko.ru Исламова Ильнара