ООО «Ува-молоко»

юридический адрес: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск,

ул. Гагарина, д. 46,

адрес места нахождения: 427265, Удмуртская Республика, п. Ува,

ул. Механизаторов, 6.

тел/факс: 8 (34130) 5-15-35, 5-19-97, 5-14-45, 5-00-63

ИНН 1821009492, КПП 183650001, КПП 183201001, р/счёт: 40702810668220000270, в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк России г. Ижевск, БИК 049401601, к/счёт: 30101810400000000601

info@uva-moloko.ru	www.uvamoloko.com

Техническое задание

на поставку насосов подачи аммиака на испарители

для завода Михайловский, г Ижевск

Просим предоставить ТКП на поставку насосов подачи аммиака на испарители в соответствии с техническими характеристиками, указанными в данном техническом задании.

| Наименование | Кол-во (шт) |
| --- | --- |
| Насос подачи аммиака на испарители (2 раб.+1рез.) | 3 |

Рассматриваем аналоги российского и импортного производства с сохранением технических характеристик и производительности.

Производитель Hermetic

| Общее количество насосов | Шт. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Количество резервных насосов | Шт. | 1 |
| Перекачиваемая среда | тип | R717 |
| Расход через один насос | м³/час | 40 |
| Напор насоса | м вод ст | 20 |
| Потребляемая мощность | кВт | 6,5 |
| Номинальная мощность ЭД | кВт | 6,5 |
| Номинальная скорость вращения | об / мин | 2900 |
| Электроподключение | В | 400±10%/3/50 |

Коммерческие условия:

- поставка оборудования в собранном виде автотранспортом за счет Изготовителя,

адрес поставки: УР, Г Ижевск, ул Голублева д 6.

- стоимость доставки оборудования указать в ТКП отдельно от стоимости оборудования,

- в ТКП указать спецификацию материалов и оборудования с указанием их производителей,

- в ТКП предоставить основные технические характеристики оборудования и комплектного оборудования,

- стоимость оборудования предоставить с НДС 18%,

- стоимость и срок изготовления оборудования рассчитать с учетом кол-ва планируемого к заказу оборудования.

По техническим и организационным вопросам прошу обращаться по электронной почте import@uva-moloko.ru Исламова Ильнара