| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Исполнительный директор ООО "Ува-молоко" |  |
| _______________ / Т.В. Зубарева / М.П. | _______________ / / М.П. |
| « » 2020 г. | « » 2020 г. |

Техническое задание

на поставку водонапорной башни марки ВБР-160 для Апастовского молочного комбината, расположенного по адресу: р. Татарстан, Апастовский район, посёлок Каратунского ХПК, ул Центральная 21.

Заказчик: ООО «Ува-молоко» (ООО «Апастовский молочный комбинат»)

Адрес объекта:  р. Татарстан, Апастовский район, посёлок Каратунского ХПК, ул Центральная 21.

Срок поставки оборудования: не более 30 календарных дней

Технические характеристики:

-полезная вместимость — 160 м3;

-объем бака — 160 м3;

-диаметр бака — 3020 мм;

-высота бака — не менее 25 725 мм;

-толщина металла бака — 4-5-6 мм (в зависимости от высоты обечайки бака, подтвердить расчетом на прочность и устойчивость);

-материал —  сталь Ст3сп5/09Г2С с наружным и внутренним антикоррозионным покрытием;

Комплектация:

Лестница для подъема на башню с ограждением (по всей высоте башни).

Ограждение верхнего бака.

Комплект растяжек (трос d=12 мм).

Труба подающая 76*3,6 мм;

Труба переливная 76*3,5 мм;

Труба отводящая 100*3,5 мм;

Люк герметичный на опоре ствола (500х500 мм);

Верхний смотровой люк (500х500 мм);

Внутренняя лестница;

Предусмотреть автоматический уровень регулирования воды;

Льдо-удержатели;

Внутренний усилитель жесткости;

Петли монтажные для подъема башни;

Внутренняя окраска пищевой эмалью ХА-40 "Цезарь" в два слоя;

Наружная окраска: Эмаль ПФ-115 в 2 слоя по  грунту ГФ-021;

Технический паспорт на башню водонапорную;

Сертификаты на весь используемый материал;

Сертификат соответствия на ВБР;

Дополнительные требования:

Поставляемая ВБР 160 м3  должна соответствовать требованиям  государственных стандартов, в т.ч. ГОСТ, иметь сертификат качества и соответствовать техническим характеристикам.

В конструкции не допускается применять лежалые, восстановленные, бывшие в употреблении трубы, трубы после нефти и газа. Все материалы должны быть новыми и иметь сертификаты.

Стальная ВБР 160 м3  должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не ранее 2020 года выпуска, гарантийный срок производителя должен составлять не менее чем 36 месяцев со дня подписания акта приема-передачи

Товар необходимо поставить согласно техническому заданию, действующих норм и ГОСТ. Качество должно соответствовать действующей на территории России нормативно-технической документации, сертификату соответствия качества, представляемым  Заказчику Поставщиком и условиям договора.

Поставка ВБР 160 м3  до места нахождения заказчика за счет поставщика (место выгрузки согласовать с Заказчиком). Оборудование поставляется в собранном виде, полностью готовым к монтажу. В стоимость оборудования включить услуги шеф-монтажных работ.

Поставщик оборудования предоставляет задание на фундамент водонапорной башни.

Коммерческие условия:

- поставка оборудования в собранном виде автотранспортом за счет Изготовителя,

- стоимость доставки оборудования указать в ТКП отдельно от стоимости оборудования,

- в ТКП предложении предоставить эскиз оборудования с габаритными и внутренними размерами и спецификацией материалов и оборудования с указанием их производителей,

- в ТКП предоставить основные технические характеристики ВБР-160 и комплектного оборудования

- предоставить сведения о изготовлении и поставки аналогичного оборудования,

- В ТКП обязательно указать: стоимость, срок доставки, условия оплаты (предпочтение — аванс не более 30%), гарантийные обязательства.

Главный инженер                                                        Перевозчиков А.О.

Проектный инженер                                                   Мельник М.Ю.