ООО „УВА-МОЛОКО"

427260, Удмуртская Республика, п.Ува, ул.Механизаторов, 6.

Тел/факс: 8 (34130) 5-15-35, 5-19-97

info@uva-moloko.ru  www.uvamoloko.com

ИНН 1821009492 / КПП 182101001, ОГРН 1101821000423,

р / сч  40702810668220000270, в АК СБ РФ Удмуртское отделение № 8618 г. Ижевск,

БИК 049401601, к/сч 30101810400000000601

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА КОММЕРЧЕСКОГО УЗЛА УЧЕТА

- Место установки предусмотреть максимально близко к границе балансовой принадлежности с ПАО «Ижсталь» (задвижка №114).

- Максимальный расход природного газа – 200 м3/ч.

- Давление природного газа в точке подключения – 6 кгс/см2.

- Средства измерений, применяемые в узле учета, должны быть внесены в Госреестр СИ, иметь действующие Свидетельства об утверждении типа, а также методику измерений, аттестованную в установленном порядке. Узел учета должен соответствовать требованиям НД, действующих на территории РФ для узлов учета газа.

- Условный диаметр трубопровода природного газа в точке подключения – 80 мм.

- Исполнение газопровода - наружный.

- Технические условия на коммерческий узел учета получить в АО «Газпром газораспределение Ижевск».

- Проект на коммерческий узел учета согласовать с ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», АО «Газпром газораспределение Ижевск», ПАО «Ижсталь», ОП ООО «Мечел-энерго».

Исходные данные:

- Акт разграничения балансовой принадлежности между ПАО «Ижсталь» и ООО «Ува-молоко»,

- ситуационный план местности,

- технические условия ПАО «Ижсталь» на разработку проекта установки коммерческого узла учета природного газа на границе балансовой принадлежности.

Условия выполнения работ:

- срок выполнения работ 14 календарных дней,

- наличие соответствующих разрешительных документов у проектной организации на выполнение данного вида работ,

- объем работ стадии П и Р необходимый для согласования с вышеуказанными организациями,

- предоставить коммерческое предложение на тендерной площадке ООО «Ува-молоко» с указанием цены и сроков выполнения работ, референс-лист по ранее выполненным проектам.

Проектный менеджер                                                      Мельник М.Ю.