|  |  | Утверждаю Генеральный директор ООО «Ува-молоко» _______М.М. Старовойтова |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение проектных работ по техническому перевооружению системы подачи ледяной воды на  объекте ООО «Ува-молоко»

| 1 | Заказчик: | ООО «Ува-молоко» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Руководитель: | Генеральный директор Старовойтова М.М. |
| 3 | Данные для контактов: | И.О. гл. инженера Перевозчиков А.О. тел:89225208007 |
| 4 | Наименование объекта: | Маслоцех |
| 5 | Места расположения объекта: | УР, п Ува, ул Механизаторов, д 6, |
| 6 | Цель комплекса работ: | Произвести гидравлический расчет, расчет диаметра трубопровода подачи и возврата ледяной воды, подбор насосов подачи ледяной воды, от существующей аммиачной компрессорной до маслоцеха |
| 7 | Требуемые параметры | Давление ледяной воды в трубопроводе на входе в цех – 5 кг/см2, объем ледяной воды – 165м3/час, температура ледяной воды на входе до 1˚С, на выходе 5˚С. Материал труб – полиэтилен в ППУ изоляции. |
| 8 | Приложения | Схема расположения цеха и компрессорной на ген.плане. |

Разработал:

И.О. гл.инженера

ООО «Ува-молоко»                                                                                        Перевозчиков А.О