|  |  | Утверждаю Генеральный директор ООО «Ува-молоко» _______М.М. Старовойтова |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на расчет и изготовление передвижной стеллажной системы для хранения твердых сыров по объекту ООО «Ува-молоко»

| 1 | Заказчик: | ООО «Ува-молоко» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Руководитель: | Генеральный директор Старовойтова М.М. |
| 3 | Данные для контактов: | Перевозчиков А.О. тел:89225208007 |
| 4 | Наименование объекта: | Цех голландских сыров №1 |
| 5 | Места расположения объекта: | УР, п Ува, ул Механизаторов, д 6, |
| 6 | Цель комплекса работ: | Расчет, изготовление и монтаж передвижной стеллажной системы для хранения паллетированного груза |
| 7 | Характеристика объекта | Размеры помещения: Длина 35340мм, Ширина 11100мм, Высота 4930мм. Температура в помещении 0+6ᵒС. Погрузка продукции производится электрокарой CATERPILLAR EP16NT |
| 8 | Требования к стеллажной системе. | Стеллажная система должна соответствовать ГОСТ 14757-74. ГОСТ Р 55525-2013. Максимальный вес единицы хранения первых двух ярусов-1200кг, третьего яруса - 600кг. Размер единицы хранения первых двух ярусов 1300*1000*1720, третьего яруса – 1300*1000*800 Мобильные базы – 2шт Ширина мобильной базы 2800мм Нагрузка на колесную пару 14,4т Количество колес Ǿ216*55 в колесной паре 2шт Нагрузка на колесо 7,5 тонн Тип опорного рельса Р24 Тип направляющего рельса Р24 Ширина меж стеллажного прохода 3,5м Общий вес рельсового пути 4,5 тонны Общий вес тележек+электроника 14тонн Общий вес стеллажной надстройки 7тонн Общая емкость склада 864 места. Высота 1-го уровня загрузки (база) – 215мм Балка горизонтальная с размерами 3300*160*2 Скорость движения – 5 м/мин Общая мощность системы – 4кВт Управление системой программируемым логическим контроллером – SIEMENS Количество моторов на 1 тележку – 2шт Датчики защиты на каждом передвижном стеллаже Фронтальный фотодатчик защиты периметра Тыльный фотодатчик защиты периметра – опционально Дистанционное управление – опционально Световой сигнал движения Акустический сигнал движения Плавный старт/стоп на основе частотных преобразователей Включение света в открытом проходе «Ночной» режим раздвижения стеллажей Электропитание системы 380v 50Hz. |

Согласовано

И.О. Гл.инженера

ООО «Ува-молоко»                                                                                      ___________  Перевозчиков А.О