ООО «Ува-молоко»

юридический адрес: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск,

ул. Гагарина, д. 46,

адрес места нахождения: 427265, Удмуртская Республика, п. Ува,

ул. Механизаторов, 6.

тел/факс: 8 (34130) 5-15-35, 5-19-97, 5-14-45, 5-00-63

ИНН 1821009492, КПП 183650001, КПП 183201001, р/счёт: 40702810668220000270, в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк России г. Ижевск, БИК 049401601, к/счёт: 30101810400000000601

info@uva-moloko.ru	www.uvamoloko.com

Техническое задание

на изготовление и поставку оборудования

нанофильтрации подсырной сыворотки

Назначение                                                                       сгущение сыворотки

Производительность на первом этапе на входе, кг/ч                  25000

Возможность увеличения производительности

на втором этапе на входе до, кг/ч                                                 50000

Степень сгущения, % сух вещ-в                                                      20

Объем переработки продукта, м3/сут                                             500

Объем переработки продукта на втором этапе, м3/сут                1000

Температура продукта, ОС

на входе в установку                                                           4-6

Температура продукта, ОС

на выходе из установки                                                       4-6

Сухие вещества в продукте на входе, %                                       5.0-6.0

Жирность продукта до, %                                                                0,06

Содержание белка в продукте до, %                                              0,55

Кислотность продукта титруемая до, ОТ                                           20

Количество установок, шт                                                                   1

Продолжительность работы установки НФРО

при производительности на входе 25000 кг/ч не менее, ч              20

Комплектация:

- установка нанофильтрации,

- блок обратного осмоса – полишер для очистки пермиата после нанофильтрации,

- пластинчатый охладитель ретентата до (4-6) град С после НФРО,

- устройство дозирования химикатов для поддержания уровня рН,

- устройство дозирования химикатов для автоматической СИП-мойки.

Коммерческие условия:

- поставка оборудования в собранном виде автотранспортом за счет Изготовителя до площадки Заказчика (Удмуртская Республика, г Ижевск, ул Голублева д 6),

- стоимость доставки оборудования указать в ТКП отдельно от стоимости оборудования,

- в коммерческом предложении предоставить PID-схему оборудования, указать габаритные  размеры оборудования и предоставить спецификацию материалов и комплектующих с указанием их производителей,

Проектный инженер                                    Мельник М.Ю.

project@uva-moloko.ru