ООО «Ува-молоко»

юридический адрес: 426049, Удмуртская Республика, г. Ижевск,

ул. Гагарина, д. 46,

адрес места нахождения: 427265, Удмуртская Республика, п. Ува,

ул. Механизаторов, 6.

тел/факс: 8 (34130) 5-15-35, 5-19-97, 5-14-45, 5-00-63

ИНН 1821009492, КПП 183650001, КПП 183201001, р/счёт: 40702810668220000270, в Удмуртском отделении № 8618 ПАО Сбербанк России г. Ижевск, БИК 049401601, к/счёт: 30101810400000000601

info@uva-moloko.ru	www.uvamoloko.com

Техническое задание

на изготовление и поставку оборудования

сгущения подсырной сыворотки

Наименование оборудования                                          вакуум-выпарная установка

Тип ВВУ                                                                             пленочная с падающей пленкой

Назначение                                                                       сгущение сыворотки подсырной,

предусмотреть возможность переработки

молочной пахты, обезжиренного и

цельного молока

Производительность ВВУ, кг/ч исп влаги                                     10500

Предусмотреть возможность снижения

производительности на первом этапе

до, кг/ч исп влаги                                                                              8000

Содержание сух вещ в сгущенной сыворотке, % сух вещ-в        58-60

Содержание сух вещ в сгущенной пахте, % сух вещ-в                48

Содержание сух вещ в сгущенном обезжиренном

молоке, % сух вещ-в                                                                        48

Содержание сух вещ в сгущенном

цельном молоке, % сух вещ-в                                                         48

Объем переработки сыворотки на первом этапе

с содержанием сух вещ 5,0-6,0%, м3/сут                                       450-500

Объем переработки сыворотки на втором этапе

с содержанием сух вещ 5,0-6,0%, м3/сут                                       900-1000

Температура продукта, ОС

на входе в ВВУ                                                                     4-6

Температура продукта, ОС

на выходе из ВВУ                                                                 35

Сухие вещества в сгущ сыворотке на входе в ВВУ, %                  18-20

Тип компрессии                                                                                  тепловая (пароструйный

термокомпрессор)

Количество установок, шт                                                                   1

Продолжительность работы ВВУ

при производительности 10500 кг/ч исп влаги не менее, ч              20

Давление пара рабочее, бар                                                               7

Комплектация:

- установка вакуум-выпарная комплектная, включая, но не ограничиваясь, необходимые испарители, теплообменники, насосы, расходные емкости, трубопроводы, флэшкулер,

- градирня,

- система управления на базе контроллера Siemens,

- шкафы управления и ПК оператора,

- рамы и площадки обслуживания, материал настила, ступеней и поручней нерж сталь, рама из углеродистой стали с грунтовкой и покраской,

- система автоматизации,

- трубопроводы продукта и конденсата, электрическая проводка и лотки от электрощитовой до оборудования и шкафов управления, сигнальные кабели, воздушные трубки,

Коммерческие условия:

- поставка оборудования в собранном или полу-собранном виде автотранспортом за счет Изготовителя до площадки Заказчика (Удмуртская Республика, г Ижевск, ул Голублева д 6),

- стоимость доставки оборудования указать в ТКП отдельно от стоимости оборудования,

- в коммерческом предложении предоставить PID-схему оборудования, указать габаритные  размеры оборудования и предоставить спецификацию материалов и комплектующих с указанием их производителей,

Проектный инженер                                    Мельник М.Ю.

project@uva-moloko.ru